|  | CENTRA OBRÓBCZE FM LUBACZÓW |
| --- | --- |
|  | TYP | STEROWNIK | RODZAJ I LICZBA OSI | SPECYFIKACJA |
|  | POZIOME: Z WYMIANĄ PALET |  |  |  |
|  | MAZAK (MAZATROL FUSION 640 M) |
| 1 | MAZAK MAZATECH FH-6000 | MAZATROL 640 M PC-FUSION-CNC | Centrum poziome 4- osiowe XYZ+B (4 oś B indeksowana 0,001° x 360) | przejazd w osi x – 800; y – 800; z – 880 powierzchnia stołu 500 x 500 stół obrotowy 4 oś |
| 2 | MAZAK MAZATECH FH-8800 | MAZATROL FUSION 640 M | Centrum poziome 4- osiowe XYZ+B (4 oś B indeksowana 0,001° x 360) | przejazd w osi x – 1300; y – 1100; z – 1000 powierzchnia stołu 800 x 800 stół obrotowy 4 oś |
|  | MAZAK (MAZATROL MATRIX NEXUS) |
| 3 | MAZAK HORIZONTAL CENTER NEXUS 6000 II | MAZATROL MATRIX NEXUS | Centrum poziome 4- osiowe XYZ+B (4 oś B indeksowana 1° x 360 ) | przejazd w osi x – 800; y – 800; z – 800 powierzchnia stołu 500 x 500 stół obrotowy 4 oś |
| 4 | MAZAK HORIZONTAL CENTER NEXUS HCN 6800-II | MAZATROL MATRIX NEXUS | Centrum poziome 4- osiowe XYZ+B (4 oś B indeksowana 1° x 360 ) | przejazd w osi x – 1050; y – 900; z – 980 powierzchnia stołu 630 x 630 stół obrotowy 4 oś |

|  | TYP | STEROWNIK | RODZAJ I LICZBA OSI | SPECYFIKACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | POZIOME: WYTACZARKA |  |  |  |
| 1 | JUARISTI TX1.S | SINUMERIK 840 D-SL | Wytaczarka stołowa 3 osie XYZ + oś W + oś B + głowica kątowa | przejazd w osi x – 4000; y – 2500; z – 1500 powierzchnia stołu 1250 x 1600 stół obrotowy oś B przejazd W -600 mm |

|  | PIONOWE: |
| --- | --- |
|  | MAZAK (MAZATROL FUSION 640 M) |
| 1 | MAZAK MTV- 655/60 N | MAZATROL FUSION 640 M | Centrum pionowe 3- osiowe | przejazd w osi x – 1500; y – 650; z – 650 powierzchnia stołu 1740 x 650 obciążenie max 2000 kg |
| 2 | MAZAK VTC- 200C-II | MAZATROL FUSION 640 M | Centrum pionowe 3- osiowe | przejazd w osi x – 1660; y – 510; z – 510 powierzchnia stołu 2000 x 650 obciążenie max 1000 kg |
|  | AGIE CHARMILLES GF (HEIDENHAIN iTNC 530- 222.05.84.110) |
| 1 | AGIE CHARMILLES GF MIKRON VCE 600 PRO | HEIDENHAIN iTNC 530 | Centrum pionowe 3- osiowe | przejazd w osi x – 600; y – 500; z – 540 powierzchnia stołu 700 x 500 obciążenie max 800 kg |
| 2 | AGIE CHARMILLES GF MIKRON VCE 1600 PRO | HEIDENHAIN iTNC 530 | Centrum pionowe 3- osiowe | przejazd w osi x – 1600; y – 900; z – 800 powierzchnia stołu 1700 x 850 obciążenie max 2000 kg |